## Slide 1: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
/03
第 III 阶段完成：
一个32位RISC-V单周期CPU硬件及其SoC系统的设计与构建

## Slide 2: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
1、深入理解并全面掌握32位RISC-V-IM CPU指令结构设计，全面实现 CPU 指令执行5个阶段的功能部件。各个阶段功能部件的实现亦可使用Python或C语言在主机上完成，或使用Verilog语言在FPGA上完成。
01

## Slide 3: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
2、按一个时钟周期执行一条指令，将上述的功能部件（除数据存储器和指令存储器）有机地连接起来，以构成一个完整的单周期CPU。
02

## Slide 4: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
3、设计一条总线，将CPU、数据存储器、指令存储器、时钟、UART串口通信和通用IO（如按键、开关、LED及数码管等）挂接到总线上。存储器和外设统一编址。CPU通过总线对这些组件进行访问，最终形成一个32位的RISC-V单周期 CPU硬件及其SoC系统。
03

## Slide 5: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
4、使用GNU RISC-V32 GCC编译开发工具，编写三个例子程序：流水LED灯、时钟显示、使用UART显示字符串。
04

## Slide 6
RISC-V是一种基于精简指令集计算（RISC）原则的开源指令集架构（ISA）。它由加州大学伯克利分校的研究团队于2010年代初开发，并且现在由RISC-V国际基金会维护和推广。RISC-V的设计目标是模块化、可扩展、开放和免费，适用于从嵌入式系统到高性能计算的各种应用场景。

## Slide 7
RISC-V 的核心特点

## Slide 8
(1)开源和免费
RISC-V 是一个开放标准，任何人都可以自由使用，无需支付专利费用。这使得它在学术界和工业界都得到了广泛支持。
(2)模块化设计
基础指令集是固定的（如 RV32I、RV64I），其他功能通过可选扩展实现（如 M、A、F、D、C 等）。用户可以根据需要选择不同的扩展，构建定制化的处理器。

## Slide 9
(3)可扩展性
支持用户自定义指令扩展（Custom Extensions），适合特定领域的加速器设计。
(4)多平台支持
支持从 32 位到 128 位的地址空间和数据宽度（RV32、RV64、RV128）。适用于嵌入式系统、IoT、通用计算、服务器、AI 加速器等。

## Slide 10
RISC-V 指令集架构层级

## Slide 11
(1) 基础指令集（Base ISA）
RV32I：32 位整数指令集（基础 ISA）
RV64I：64 位整数指令集（基础 ISA）
RV128I：128 位整数指令集（基础 ISA）

## Slide 12
(2)可选扩展（Extensions）
扩展名 | 含义
M | 整数乘法和除法指令
A | 原子操作指令（用于多核同步）
F | 单精度浮点指令
D | 双精度浮点指令（依赖 F）
C | 压缩指令（16 位指令，节省代码大小）
B | 位操作指令（Bit Manipulation）
V | 向量指令（用于 SIMD 和 AI 加速）
T | 线程支持（暂未最终定稿）
S | 超级用户模式（Supervisor Mode）
U | 用户模式（User Mode）
N | 用户级中断支持
J | 动态翻译支持（如 Java 字节码加速）
P | DSP 指令（仍在讨论中）

## Slide 13
RISC-V 寄存器模型

## Slide 14
(1) 通用寄存器（General Purpose Registers）
  RV32I/RV64I 有 32 个通用寄存器（x0–x31）
  x0 是硬连线为 0 的寄存器
  其他寄存器用于通用计算、函数调用、栈指针等
(2) 浮点寄存器（FPU Registers）
  如果启用 F 或 D 扩展，则有 32 个浮点寄存器（f0–f31）
(3)控制与状态寄存器（CSR）
  包括机器模式寄存器（如 mstatus、mie、mtvec 等）
  支持特权级别（M-mode、S-mode、U-mode）

## Slide 15
RISC-V 特权架构
（Privileged Architecture）

## Slide 16
(1) 特权级别（Privilege Levels）
  User Mode（U-mode）：用户程序运行
  Supervisor Mode（S-mode）：操作系统运行
  Machine Mode（M-mode）：固件或低级系统管理
(2)内存管理
  支持物理地址和虚拟地址（Sv32、Sv39、Sv48）
  支持页表机制和 TLB
(3)中断与异常处理
  支持外部中断、软件中断、定时器中断等
  异常处理机制包括异常原因、异常 PC、异常值等寄存器

## Slide 17
RISC-V 生态系统

## Slide 18
硬件实现：如 SiFive 的商业芯片、PicoRV32、VexRiscv 等开源软核
软件工具链：GCC、LLVM、Clang、GDB、QEMU 等均已支持 RISC-V
操作系统：Linux、FreeRTOS、Zephyr、RT-Thread、Xv6 等都已支持 RISC-V
开发板：HiFive、Arty A7、QEMU 模拟器等
中国生态：阿里平头哥（玄铁处理器）、中科院、华为、中科院等企业/机构均在推动 RISC-V 发展

## Slide 19
RV32IM模块

## Slide 20
寄存器

## Slide 21
RV32I指令集架构定义了32个通用目的寄存器，编号从x0到x31。每个寄存器都是32位宽。这些寄存器在RISC-V汇编语言中通常用x0至x31来表示，但在ABI（应用程序二进制接口）规范下，它们也有更为人熟知的名字，这有助于编程者更容易理解和使用。

## Slide 22
① x0 (zero) - 硬连线为常数0，任何写入此寄存器的操作都会被忽略。
② x1 (ra) - 保存返回地址，用于函数调用后返回。
③ x2 (sp) - 栈指针，指向当前栈顶。
④ x3 (gp) - 全局指针，用于访问全局数据区。
⑤ x4 (tp) - 线程指针，可用于多线程环境下的线程本地存储。
⑥ x5-x7 (t0-t2) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。
⑦ x8-x9 (s0-s1, fp) - 已保存寄存器/帧指针，需要由调用者保存和恢复。
⑧ x10-x11 (a0-a1) - 函数参数/返回值，用于传递前两个整型或指针参数。
⑨ x12-x17 (a2-a7) - 函数参数，用于传递更多的参数。
⑩ x18-x27 (s2-s11) - 已保存寄存器，需要由调用者保存和恢复。
⑪ x28-x31 (t3-t6) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。

## Slide 23
指令格式

## Slide 24
R-type：用于寄存器-寄存器操作
I-type：用于短立即数和访存 load 操作
S-type：用于访存 store 操作
B-type（SB-type）：用于条件跳转操作
U-type：用于长立即数
J-type（UJ-type）：用于无条件跳转

## Slide 25
{小端模式，small endian mode}
 | 12 | 8 | 4 | 0
R-type | rs2 | rs1 | rd | op
I-type | imm | rs1 | rd | op
SB-type | rs2 | rs1 | imm | op
UJ-type | imm |  | rd | op

## Slide 26
opcode(操作码)：指令的基本操作，这个缩写是它惯用名称。
rd：目的操作寄存器，用来存放操作结果。
funct3：一个另外的操作码字段。
rs1：第一个源操作数寄存器。
rs2：第二个源操作数寄存器。
funct7：一个另外的操作码字段。
imm：立即数

## Slide 27
RV32I基础指令集

## Slide 28
RV32I指令集中包含了47条基础指令，涵盖了整数运算、存储器访问、控制转移和系统控制几个大类。本项目需实现除系统控制的ECALL/EBREAK、内存同步FENCE指令及CSR访问指令外的37条指令。

## Slide 29
R型指令包括加法、减法、逻辑运算、移位运算

## Slide 31
ADD rd, rs1, rs2: 将寄存器rs1和rs2中的值相加，结果存储在rd。
SUB rd, rs1, rs2: 从寄存器rs1中减去寄存器rs2的值，结果存储在rd。
AND rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位与，结果存储在rd。
OR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位或，结果存储在rd。
XOR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位异或，结果存储在rd。
SLL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1左移rs2位（逻辑左移），结果存储在rd。
SLT rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SLTU rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SRL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（逻辑右移），结果存储在rd。
SRA rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（算术右移），结果存储在rd。
Notes: 算术移动要考虑符号位扩展，右移左移取低五位

## Slide 32
I型指令包括立即数的运算和load指令

## Slide 34
ADDI rd, rs1, imm: 将寄存器rs1中的值加上立即数imm，结果存储在rd。立即数imm是12位，其中最高位是符号位。如果imm[11]为1，则需要进行符号扩展，将imm扩展到32位。
ANDI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位与，结果存储在rd。imm也是12位，并遵循同样的符号扩展规则。
ORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位或，结果存储在rd。立即数imm同样为12位，且根据最高位决定是否进行符号扩展。
XORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位异或，结果存储在rd。立即数imm的处理方式相同。


## Slide 35
SLLI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1左移shamt位（逻辑左移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。
SLTI rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm为12位并可能需要符号扩展。
SLTIU rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm的处理方式同上。
SRLI/SRAI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1右移shamt位（逻辑/算术右移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。SRAI会考虑符号位进行扩展，而SRLI不会。

## Slide 37
LB rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LH rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。
LW rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个字（32 位），结果存储在 rd 中。
LBU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LHU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。

## Slide 38
S型指令包括store指令

## Slide 40
SB rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低一个字节（8 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SH rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低两个字节（16 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SW rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的一个字（32 位）写入内存地址 rs1 + offset。

## Slide 41
B型指令包括条件跳转指令

## Slide 43
BEQ rs1, rs2, offset: 如果rs1等于rs2，则跳转到相对于当前指令的offset位置。offset是一个12位立即数，通过将其某些位复制来扩展至32位以形成完整的偏移量。
BNE rs1, rs2, offset: 类似于BEQ，但如果rs1不等于rs2时跳转。
BLT rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则跳转。
BGE rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（有符号比较），则跳转。
BLTU rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则跳转。
BGEU rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（无符号比较），则跳转。

## Slide 44
U型指令

## Slide 45
LUI rd, imm: 将 20 位的立即数 imm 加载到寄存器 rd 的高 20 位，低 12 位填充为 0。
AUIPC rd, imm: 将当前 PC 值与 20 位的高位立即数 imm 左移 12 位相加，结果存储在 rd 中。

## Slide 46
J型指令

## Slide 47
JAL rd, offset: 跳转到offset指定的位置，并将返回地址（下一条指令的地址）保存到rd。offset是一个20位立即数，通过特定模式扩展至32位。
JALR rd, rs1, imm: 跳转到rs1加上立即数imm指定的位置，并将返回地址保存到rd。imm是一个12位立即数，可能需要符号扩展。

## Slide 48
RV32M 扩展指令集

## Slide 49
1. MUL（funct3=0x0,funct7=0x1）
语法：mul rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的低32位写入rd寄存器。
2. MULH（func3=0x1,func7=0x1）
语法：mulh rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的高32位写入rd寄存器。
3. MULHSU
语法：mulhsu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1为有符号数，rs2为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。
4. MULHU
语法：mulhu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。

## Slide 50
5. DIV
语法：div rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的商写入rd寄存器。
6. DIVU
语法：divu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的商写入rd寄存器。
7. REM
语法：rem rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的余数写入rd寄存器。
8. REMU
语法：remu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的余数写入rd寄存器。

## Slide 51
单周期RISC-V CPU总体电路

## Slide 53
32位整数除法器和PC保持

## Slide 54
ALU的除法器开始计算时，CU输出PChold信号，让PC保持原值。
ALU的除法器在迭代运行中，CU持续输出PChold信号，让PC保持原值。
迭代运行完后，ALU的除法器输出运算完成信号divRdy，CU输出PChold结束信号，让PC恢复正常运行，即PC<=PC+4。

## Slide 55
总线、设备及其地址和访问控制

## Slide 57
RIB总线的主要信号：
地址总线（Address Bus）：传输访问地址（需根据设备的地址空间转换成设备的内部地址）
数据总线（Data Bus）：传输读写数据（双向）
控制信号：wr_en：写使能

## Slide 59
设备访问控制

## Slide 60
Timer
  时钟设备有一个计数器，计数器的数据长度为32位，计数单位为毫秒。计数器的内部地址偏移为0x0。

## Slide 61
  GPIO
  通用输入/输出设备有两个子设备：led灯组和数码管组smgs。
  led灯组的数据长度为8位，每位对应一个led灯，led灯组的内部地址偏移为0x0。
  数码管组smgs有6个数码管，每个smg的数据长度为8位，内部地址偏移依次为0x1~0x7。

## Slide 62
UART
  通用串口设备的访问有五个寄存器：控制寄存器UART_CTRL、状态寄存器UART_STATUS、波特率设置寄存器UART_BAUD、发送数据寄存器UART_TXDATA和接收数据寄存器UART_RXDATA。地址偏移量分别为：0x00,0x04,0x08,0x0c,0x10。

## Slide 63
控制寄存器uart_ctrl的第0位控制发送使能（1为使能，0为禁止），第1位控制接收使能。
状态寄存器uart_status的第0位为发送忙状态（1表示正在发送，0为空闲），第1位为接收完成标志（1表示接收完成，0表示正在接收），在写入发送数据前必须检查此位以确保发送器空闲。